## Slide 1
ENGENHARIA QUÍMICA · FÍSICO-QUÍMICA
Cinética Química
velocidade e mecanismo
Leis de velocidade, Arrhenius, mecanismos e catálise:
da físico-química ao projeto do reator.
Dois momentos de 50 minutos
Prof. Vanderlei Inácio de Paula
Notes: Aula em dois momentos de 50 min. Momento 1: velocidade, lei de velocidade, ordens 0/1/2, meia-vida e métodos para determinar a ordem. Momento 2: teoria das colisões, estado de transição, Arrhenius, mecanismos, catálise e a ponte com reatores e segurança. Cada momento termina com questões no formato ENADE.

## Slide 2
O percurso de hoje
Dois momentos de 50 minutos, cada um fechado com questões comentadas.
Os minutos são uma referência: nas notas do apresentador há sugestões do que pular se o tempo apertar.
1
Momento 1 · 50 min
Velocidade e lei de velocidade · 12 min
Ordens 0, 1 e 2; meia-vida · 18 min
Como achar a ordem · 8 min
Engenharia e questões · 12 min
2
Momento 2 · 50 min
Colisões e estado de transição · 10 min
Arrhenius · 10 min
Mecanismos · 10 min
Catálise, reator e segurança · 10 min
Questões e fechamento · 10 min
Notes: Apresente o mapa. O Momento 1 é 'fenomenológico' (medir e descrever a velocidade); o Momento 2 explica a velocidade em nível molecular e mostra onde isso entra no projeto e na segurança.

## Slide 3
Por que cinética para o engenheiro químico
A termodinâmica diz até onde a reação vai; a cinética diz quanto tempo ela leva.
Todo projeto de reator começa com uma lei de velocidade medida em laboratório.
1
Tamanho do reator
Volume e tempo de residência saem da lei de velocidade.
2
Seletividade
Produto desejado × subprodutos: vence a reação mais rápida.
3
Segurança
Disparo térmico, estabilidade na estocagem, prazo de validade.
4
Catálise e custo
Operar em T e P menores, com menos energia.
Notes: Motive com exemplos: amônia (catalisador de Fe), craqueamento catalítico, polimerização (iniciadores com meia-vida especificada), fermentação alcoólica (cinética enzimática).

## Slide 4
MOMENTO 1 · 50 min
Velocidade
e leis de
velocidade
Definição de velocidade
Lei de velocidade
Ordem e unidade de k
Leis integradas
Meia-vida
Achar a ordem
Notes: Início do Momento 1. Meta: sair sabendo escrever e usar leis de velocidade diferenciais e integradas.

## Slide 5
Termodinâmica × cinética
Espontânea não quer dizer rápida.
H₂ + O₂ na temperatura ambiente: espontânea, mas estável até uma faísca fornecer a energia de ativação.
Termodinâmica
ΔG < 0: a reação pode ocorrer.
K diz até onde ela vai.
Nada diz sobre o tempo.
Cinética
k e Ea: quão rápido ocorre.
O mecanismo: por qual caminho.
Decide o tamanho do reator.
C(diamante) → C(grafite): ΔG° ≈ −2,9 kJ/mol
e, ainda assim, nada acontece em milhões de anos.
Notes: Pergunte: se o diamante é termodinamicamente instável, por que é 'eterno'? Porque a energia de ativação para rearranjar a rede é enorme. Estado metaestável = controle cinético.

## Slide 6
Velocidade de reação
Variação da concentração com o tempo, dividida pelo coeficiente estequiométrico.
Com a divisão pelos coeficientes, a velocidade é um único número para a reação inteira.
a A + b B → c C + d D
v = −(1/a) d[A]/dt = −(1/b) d[B]/dt = (1/c) d[C]/dt = …
Por que o sinal de menos
Reagentes são consumidos: d[A]/dt < 0. O sinal deixa v positiva.
Unidade
mol·L⁻¹·s⁻¹ no laboratório; mol·m⁻³·s⁻¹ ou kmol·m⁻³·h⁻¹ na indústria.
Notes: Na notação de Engenharia (Fogler), a velocidade de consumo de A é −r_A = −d C_A/dt em batelada; a relação entre espécies é −r_A/a = −r_B/b = r_C/c = r_D/d.

## Slide 7
Exemplo · velocidades na síntese de amônia
Num instante, o NH₃ se forma a 0,40 mol·L⁻¹·s⁻¹.
Pegadinha: “a velocidade da reação” e “a velocidade de consumo do H₂” são números diferentes.
N₂ + 3 H₂ → 2 NH₃
Da reação
v = (1/2) × 0,40
v = 0,20
Consumo de N₂
−d[N₂]/dt = v
= 0,20
Consumo de H₂
−d[H₂]/dt = 3 v
= 0,60
Em todas: mol·L⁻¹·s⁻¹
Notes: Resolva junto. Peça a velocidade de consumo de H2 antes de mostrar: muitos respondem 0,40 × 3 = 1,2 (esquecem de passar pela velocidade da reação).

## Slide 8
Velocidade média × instantânea
A média usa dois pontos; a instantânea é a inclinação da tangente.
A velocidade cai ao longo da reação porque os reagentes vão sendo consumidos.
tempo
[A]
Média (secante)
v = −Δ[A] / Δt
entre dois instantes
Instantânea (tangente)
v = −d[A]/dt
no instante t
Notes: A lei de velocidade usa a velocidade instantânea. Experimentalmente, a velocidade inicial (tangente em t = 0) é a mais usada, porque nesse instante as concentrações são conhecidas.

## Slide 9
O que altera a velocidade
Quatro alavancas, todas usadas na operação de um reator.
No reator industrial, a velocidade observada pode ser limitada pela difusão, não pela química.
1
Concentração (ou pressão)
Mais moléculas por volume, mais colisões.
2
Temperatura
Mais moléculas acima de Ea: efeito exponencial.
3
Catalisador
Abre um caminho alternativo, com Ea menor.
4
Área de contato e mistura
Sólido moído e boa agitação aceleram a transferência de massa.
Notes: Cada fator será explicado molecularmente no Momento 2 (colisões, Maxwell-Boltzmann, catálise). O quarto fator é a porta de entrada para Fenômenos de Transporte: regime cinético × difusivo.

## Slide 10
Lei de velocidade (forma diferencial)
Relaciona a velocidade, num instante, com as concentrações nesse instante.
Na Engenharia a mesma lei aparece como −rA = k CAm CBn.
v = k [A]m [B]n
k
Constante de velocidade: muda com T e com o catalisador, não com as concentrações.
m e n
Ordens parciais. Determinadas por experimento.
m + n
Ordem global da reação. Define a unidade de k.
Notes: Enfatize: k é constante apenas a temperatura constante. As ordens podem ser inteiras, fracionárias, zero ou até negativas (inibição por produto).

## Slide 11
A ordem não se lê na equação química
Leis de velocidade medidas experimentalmente.
Só numa etapa elementar a ordem coincide com o coeficiente — veremos no Momento 2.
Reação global | Lei experimental
H₂ + I₂ → 2 HI | v = k[H₂][I₂]
2 NO + O₂ → 2 NO₂ | v = k[NO]²[O₂]
2 N₂O₅ → 4 NO₂ + O₂ | v = k[N₂O₅]
H₂ + Br₂ → 2 HBr (início) | v = k[H₂][Br₂]1/2
CH₃CHO → CH₄ + CO | v = k[CH₃CHO]3/2
2 NH₃ → N₂ + 3 H₂ (sobre W) | v = k (ordem zero)
Notes: Compare H2 + I2 com H2 + Br2: equações idênticas na forma, leis de velocidade totalmente diferentes (o segundo é um mecanismo em cadeia via radicais). Ordens fracionárias denunciam mecanismos complexos.

## Slide 12
A unidade de k revela a ordem
Para que v saia em mol·L⁻¹·s⁻¹, k precisa compensar as concentrações.
Pegadinha frequente: o enunciado só dá k com unidade — e espera que você deduza a ordem.
Ordem global n: k em (mol/L)1 − n · s⁻¹
Ordem | Unidade de k
0 | mol·L⁻¹·s⁻¹
1 | s⁻¹
2 | L·mol⁻¹·s⁻¹
3 | L²·mol⁻²·s⁻¹
Leia assim
k em s⁻¹ ou min⁻¹: 1ª ordem.
k com L·mol⁻¹: 2ª ordem.
k com mol·L⁻¹: ordem zero.
Notes: Mostre a dedução para ordem 2: v = k[A]² → k = v/[A]² = (mol L⁻¹ s⁻¹)/(mol² L⁻²) = L mol⁻¹ s⁻¹.

## Slide 13
Método das velocidades iniciais
2 NO + O₂ → 2 NO₂: velocidades medidas no início de cada experimento, a T constante.
Ao dobrar [NO], v quadruplica. Ao dobrar [O₂], v dobra. O que isso diz?
Exp. | [NO] (mol/L) | [O₂] (mol/L) | v₀ (mol·L⁻¹·s⁻¹)
1 | 0,010 | 0,010 | 7,0 × 10⁻³
2 | 0,020 | 0,010 | 2,8 × 10⁻²
3 | 0,010 | 0,020 | 1,4 × 10⁻²
Estratégia
Escolha dois experimentos em que só uma concentração muda.
A razão das velocidades isola a ordem daquele reagente.
v₂ / v₁ = ([NO]₂ / [NO]₁)m
Notes: Dê 1 minuto para a turma achar m e n. Velocidade inicial: medida antes de os produtos se acumularem (elimina efeito da reação inversa e da inibição por produto).

## Slide 14
Resolução · ordens e constante
Compare sempre pares que diferem em uma só concentração.
Ordem global 3: k sai em L²·mol⁻²·s⁻¹, como previsto na tabela de unidades.
Ordem em NO (exp. 1 → 2)
[NO] × 2 e v × 4
2m = 4 → m = 2
Ordem em O₂ (exp. 1 → 3)
[O₂] × 2 e v × 2
2n = 2 → n = 1
v = k [NO]² [O₂] k = 7,0 × 10⁻³ / (0,010² × 0,010) = 7,0 × 10³
Razão não inteira? m = ln(v₂/v₁) / ln(c₂/c₁)
Notes: Unidade de k: (mol L⁻¹ s⁻¹)/(mol³ L⁻³) = L² mol⁻² s⁻¹. Guarde esta lei: no Momento 2 vamos deduzi-la a partir de um mecanismo em duas etapas (pré-equilíbrio).

## Slide 15
Da lei diferencial à lei integrada
Integrar a lei de velocidade dá [A] em função do tempo — o que se mede no reator.
Com n = 0 e n = 2, o mesmo procedimento gera as outras leis integradas.
1ª ordem: separe e integre
−d[A]/dt = k [A]
d[A] / [A] = −k dt
∫ d[A]/[A] = −k ∫ dt
ln([A]/[A]₀) = −k t
Resultado
[A] = [A]₀ · e−kt
Decaimento exponencial, como na radioatividade.
Meia-vida, com [A] = [A]₀/2:
t½ = ln 2 / k
Notes: Faça a integração no quadro, com os limites [A]0 → [A] e 0 → t. É o mesmo cálculo da equação de projeto do reator batelada, que aparece no fim do Momento 1.

## Slide 16
Ordem zero
A velocidade não depende de [A]: v = k, até o reagente acabar.
Na ordem zero a meia-vida encurta à medida que [A] diminui.
[A] = [A]₀ − k t t½ = [A]₀ / (2k)
Quando aparece
Superfície catalítica saturada.
Enzima saturada de substrato.
Fotoquímica limitada pela luz.
t
[A]
[A]₀/2
inclinação −k
Notes: Exemplo industrial: decomposição de NH3 sobre tungstênio ou platina quente — a superfície está toda ocupada, então aumentar a pressão de NH3 não acelera. Metabolismo do etanol no fígado também é ~ordem zero.

## Slide 17
Primeira ordem
A velocidade é proporcional a [A]; a meia-vida é constante.
Gráfico linear: ln[A] × t, com inclinação −k.
ln[A] = ln[A]₀ − k t t½ = ln 2 / k
Características
t½ não depende de [A]₀.
Cada t½ reduz [A] à metade.
Decomposições térmicas, radioatividade.
t
[A]/[A]₀
t½
t½
t½
Notes: Mostre que os intervalos de meia-vida são iguais. Consequência importante: o tempo para atingir uma conversão fixa não depende da concentração inicial.

## Slide 18
Exemplo · decomposição de 1ª ordem
Reator batelada: k = 0,0231 min⁻¹ e [A]₀ = 0,80 mol/L.
Conferência: 130 min ≈ 4,3 t½ e (1/2)4,3 ≈ 0,05.
Meia-vida
t½ = 0,693 / 0,0231
t½ = 30 min
[A] após 90 min
90 min = 3 t½
[A] = 0,80 / 2³
[A] = 0,10 mol/L
95% de conversão
t = ln(1/0,05) / k
t = 3,00 / 0,0231
t ≈ 130 min
Atalho: após n meias-vidas, sobra (1/2)n do reagente
Notes: Resolva as três partes com a turma. Na terceira, destaque que 95% (e não 100%) é o alvo realista: a conversão total exigiria tempo infinito.

## Slide 19
Segunda ordem
v = k[A]², ou v = k[A][B] com [A]₀ = [B]₀.
Gráfico linear: 1/[A] × t, com inclinação +k.
1/[A] = 1/[A]₀ + k t t½ = 1 / (k [A]₀)
Características
t½ depende de [A]₀.
Cada t½ dura o dobro da anterior.
O final da reação é lento (cauda longa).
t
[A]/[A]₀
t½
2 t½
4 t½
Notes: Contraste com a 1ª ordem: aqui cada meia-vida dura o dobro da anterior, porque t½ = 1/(k[A]) e [A] cai à metade a cada etapa.

## Slide 20
Exemplo · saponificação do acetato de etila
25 °C, [éster]₀ = [OH⁻]₀ = 0,050 mol/L e k = 0,11 L·mol⁻¹·s⁻¹.
Prática clássica do laboratório de Engenharia Química, acompanhada por condutividade.
CH₃COOC₂H₅ + OH⁻ → CH₃COO⁻ + C₂H₅OH
Meia-vida
t½ = 1 / (0,11 × 0,050)
t½ ≈ 182 s
Após 10 min
1/[A] = 20 + 0,11 × 600
1/[A] = 86 L/mol
[A] ≈ 0,0116 mol/L
90% de conversão
1/[A] = 200 L/mol
t = (200 − 20) / 0,11
t ≈ 1 640 s ≈ 27 min
1ª meia-vida: 3 min · 90% de conversão: 27 min (9 t½)
Notes: Com concentrações iniciais iguais e estequiometria 1:1, v = k[A][B] = k[A]². A condutividade cai porque OH⁻ (muito condutor) é substituído por acetato.

## Slide 21
Resumo das ordens 0, 1 e 2
A tabela que resolve metade das questões de cinética.
 | Ordem 0 | Ordem 1 | Ordem 2
Lei diferencial | v = k | v = k[A] | v = k[A]²
Lei integrada | [A] = [A]₀ − kt | ln[A] = ln[A]₀ − kt | 1/[A] = 1/[A]₀ + kt
Gráfico linear | [A] × t | ln[A] × t | 1/[A] × t
Inclinação | −k | −k | +k
Meia-vida | [A]₀ / 2k | ln 2 / k | 1 / (k[A]₀)
Unidade de k | mol·L⁻¹·s⁻¹ | s⁻¹ | L·mol⁻¹·s⁻¹
Notes: Peça que fotografem. Destaque a linha 'Meia-vida': t½ ∝ [A]0 (ordem 0), independente (ordem 1), ∝ 1/[A]0 (ordem 2). Isso permite achar a ordem variando [A]0 e medindo t½.

## Slide 22
Método gráfico · qual gráfico é reta?
Mesmos dados da saponificação: t = 0 a 900 s.
Na prática, compare o R² dos três ajustes e confira os resíduos.
[A] × t
Chart: t (s)
| 0 | 100 | 200 | 400 | 600 | 900
dados | 50 | 32.2581 | 23.8095 | 15.625 | 11.6279 | 8.4034
ln[A] × t
Chart: t (s)
| 0 | 100 | 200 | 400 | 600 | 900
dados | -2.9957 | -3.434 | -3.7377 | -4.1589 | -4.4543 | -4.7791
1/[A] × t
Chart: t (s)
| 0 | 100 | 200 | 400 | 600 | 900
dados | 20 | 31 | 42 | 64 | 86 | 119
Só 1/[A] × t é reta: 2ª ordem, inclinação k = 0,11 L·mol⁻¹·s⁻¹
Notes: Os dados foram gerados com a lei de 2ª ordem. Mostre que ln[A] × t é levemente curvo — com dados experimentais reais (com ruído), só o R² e os resíduos distinguem com segurança.

## Slide 23
Pseudo-1ª ordem e isolamento
Com um reagente em grande excesso, sua concentração quase não varia.
Com B em excesso de 10 vezes ou mais, o erro da aproximação é pequeno.
v = k [A][B] com [B] ≫ [A] → v = k′ [A], k′ = k [B]₀
Por que funciona
O reagente em excesso vira parte da constante: a reação se comporta como de 1ª ordem.
Exemplos
Hidrólise de ésteres e inversão da sacarose em água (≈ 55 mol/L).
Isolar cada reagente no laboratório.
Notes: Método do isolamento: coloca-se todos os reagentes em excesso, menos um; mede-se a ordem nesse um. Repete-se para cada reagente. [H2O] ≈ 1000/18 ≈ 55,5 mol/L.

## Slide 24
Na linguagem da Engenharia · conversão
Conversão X: fração do reagente limitante que já reagiu.
Na 1ª ordem, o tempo para uma dada conversão não depende de CA0.
CA = CA0 (1 − X) Batelada: t = CA0 ∫ dX / (−rA)
Ordem 0
t = CA0 X / k
Ordem 1
t = ln[1/(1 − X)] / k
Ordem 2
t = X / [k CA0 (1 − X)]
Notes: A integral vai de 0 a X. Estas são as mesmas leis integradas, só reescritas em termos de X. É exatamente a ponte com a disciplina de Cálculo de Reatores.

## Slide 25
Pare e responda (1 minuto)
Sem calculadora. Só raciocínio.
Resposta comentada no próximo slide.
Enunciado
Uma reação leva 20 min para consumir 50% do reagente A. Quanto tempo leva para consumir 75%?
Se for de 1ª ordem
t = ?
Se for de 2ª ordem
t = ?
Notes: Deixe votar. Muitos respondem 40 min para as duas.

## Slide 26
Resposta comentada
75% consumidos = duas meias-vidas seguidas.
Moral: sem conhecer a ordem, não dá para extrapolar o tempo de reação.
1ª ordem
t½ constante: 20 + 20
t = 40 min
2ª ordem
t½ dobra: 20 + 40
t = 60 min
Conferência (2ª ordem): t = X / [k[A]₀(1 − X)]
X = 0,75 → t = 3 / (k[A]₀) = 3 t½ = 60 min
Notes: Mostre a conferência pela fórmula de conversão do slide anterior.

## Slide 27
Questão 1 · Tempo de batelada
1ª ordem e meia-vida
A decomposição de um reagente em um reator batelada isotérmico segue cinética de 1ª ordem. Em ensaio de laboratório, na mesma temperatura, mediu-se meia-vida de 15 min.
O tempo de batelada necessário para atingir 90% de conversão, em minutos, é aproximadamente:
A
2,3
B
21,6
C
27,0
D
49,8
E
135
Notes: Dê 3 minutos. Antes de corrigir, pergunte quem marcou C (raciocínio linear) e quem marcou E (2ª ordem).

## Slide 28
Questão 1 · resolução
Gabarito: D
Caminho correto ✔
k = 0,693 / 15 ≈ 0,0462 min⁻¹
t = ln[1/(1 − X)] / k
t = ln 10 / 0,0462
t ≈ 49,8 min
De onde vêm os distratores
A: calculou 10% de conversão
B: usou log em vez de ln
C: supôs consumo linear
E: tratou como 2ª ordem (9 t½)
Na 1ª ordem, 90% de conversão ≈ 3,3 t½, qualquer que seja [A]₀.
Notes: C: 0,9/0,5 × 15 = 27 min. E: na 2ª ordem, t(90%) = 9 t½ = 135 min. B: 1/k = 21,6 min (log 10 = 1). A: ln(1/0,9)/k = 2,3 min.

## Slide 29
Questão 2 · Conceitos de leis de velocidade
Na análise de dados cinéticos de um processo, avalie as afirmações.
I. Na 1ª ordem, a meia-vida não depende da concentração inicial do reagente.
II. Para uma reação de 2ª ordem, a unidade de k é s⁻¹.
III. A ordem de um reagente é sempre igual ao seu coeficiente na equação global.
IV. Na ordem zero, o gráfico [A] × t é uma reta de inclinação −k.
É correto apenas o que se afirma em
A
I e II
B
I e IV
C
II e III
D
III e IV
E
I, III e IV
Notes: Questão conceitual. Julgue cada afirmação com V ou F antes de olhar as alternativas.

## Slide 30
Questão 2 · resolução
Gabarito: B (I e IV)
“Sempre” e “nunca” em afirmações de cinética merecem desconfiança redobrada.
Corretas ✔
I: t½ = ln 2 / k.
IV: [A] = [A]₀ − kt é uma reta.
Incorretas ✘
II: 2ª ordem: L·mol⁻¹·s⁻¹.
III: só vale para etapa elementar.
Ordem é experimental · unidade de k denuncia a ordem
Notes: Retome a tabela de H2 + Br2 e CH3CHO: ordens fracionárias provam a afirmação III falsa.

## Slide 31
MOMENTO 2 · 50 min
Por que
e como as
reações ocorrem
Teoria das colisões
Estado de transição
Arrhenius
Mecanismos
Catálise
Reator e segurança
Notes: Início do Momento 2. Meta: explicar k em nível molecular e usar Arrhenius, mecanismos e catálise.

## Slide 32
Teoria das colisões
Para reagir, as moléculas precisam cumprir três condições.
A 25 °C, cada molécula de um gás sofre ~10⁹ a 10¹⁰ colisões por segundo — e quase nenhuma reage.
1
Colidir
Frequência Z cresce com a concentração e com √T.
2
Orientar-se
Fator estérico p ≤ 1: só parte das colisões tem a geometria adequada.
3
Ter energia
Só colisões com energia ≥ Ea: fração e−Ea/RT.
k = p · Z · e−Ea/RT
Notes: Mostre que o fator e^{-Ea/RT} é o que explica o efeito forte da temperatura: Z cresce só com √T (≈ 1,6% de 298 para 308 K), mas a fração energética quase dobra.

## Slide 33
Distribuição de energias (Maxwell-Boltzmann)
Aquecer desloca a curva: cresce muito a fração com energia acima de Ea.
Por isso a regra prática: +10 °C costuma dobrar a velocidade (para Ea ≈ 50 kJ/mol).
energia cinética
fração de moléculas
Ea
T₁
T₂ > T₁
Fração com E ≥ Ea
f = e−Ea/RT
Ea = 50 kJ/mol:
298 K: f ≈ 1,7 × 10⁻⁹
308 K: f ≈ 3,3 × 10⁻⁹
+10 K: fração × 1,9
Notes: As áreas sombreadas (à direita de Ea) representam as moléculas capazes de reagir. A área total sob cada curva é a mesma (todas as moléculas); o que muda é a forma.

## Slide 34
Teoria do estado de transição
Os reagentes passam por um complexo ativado (‡) no topo da barreira de energia.
O complexo ativado dura ~10⁻¹³ s: não é isolável, ao contrário de um intermediário.
coordenada de reação
energia
Ea
Ea,inv
ΔH
‡
reagentes
produtos
Leitura
Ea: barreira da reação direta.
ΔH = Ea − Ea,inv
Exotérmica: Ea,inv > Ea.
Notes: Mostre que a reação inversa tem barreira maior numa reação exotérmica. Importante para reversíveis: aumentar T favorece mais a reação de maior Ea (a endotérmica).

## Slide 35
Equação de Eyring
A teoria do estado de transição dá significado termodinâmico a k.
kBT/h ≈ 6 × 10¹² s⁻¹ a 298 K: a frequência de “tentativas” de cruzar a barreira.
k = (kB T / h) · eΔS‡/R · e−ΔH‡/RT
ΔH‡ ↔ Ea
Altura da barreira de energia.
Em solução: Ea ≈ ΔH‡ + RT.
ΔS‡ ↔ fator A
Organização exigida no complexo ativado. ΔS‡ muito negativo: orientação exigente, A pequeno.
Notes: Slide opcional se o tempo apertar. A mensagem: o fator pré-exponencial de Arrhenius tem origem entrópica (orientação) e Ea tem origem entálpica (quebra/formação de ligações).

## Slide 36
Equação de Arrhenius
A dependência de k com a temperatura, em uma linha.
Ea em J/mol com R = 8,314 J·mol⁻¹·K⁻¹ — e T sempre em kelvin.
k = A · e−Ea/RT
A · fator pré-exponencial
Frequência de colisões bem orientadas. Mesma unidade de k.
Ea · energia de ativação
Barreira mínima. Quanto maior Ea, mais sensível a T.
Forma linear: ln k = ln A − (Ea/R) · (1/T)
Notes: A forma linear é a base do gráfico de Arrhenius (próximo slide): ln k × 1/T dá reta de inclinação −Ea/R.

## Slide 37
Gráfico de Arrhenius · decomposição do N₂O₅
ln k × 1/T é reta: a inclinação vale −Ea/R.
Dados experimentais clássicos de 2 N₂O₅ → 4 NO₂ + O₂ (1ª ordem), entre 0 e 65 °C.
Chart: 1000 / T (K⁻¹)
| 3.6630036630036629 | 3.3557046979865772 | 3.2467532467532467 | 3.1446540880503147 | 3.0487804878048781 | 2.9585798816568047
dados | -14.055 | -10.2717 | -8.9102 | -7.6049 | -6.5023 | -5.3247
ajuste | -4.6168 | -14.5175
Do gráfico
Inclinação ≈ −12 400 K
Ea = 12 400 × 8,314
Ea ≈ 103 kJ/mol
ln A ≈ 31,3
Notes: Ajuste por mínimos quadrados dos 6 pontos: inclinação −12 376 K, Ea ≈ 102,9 kJ/mol, ln A ≈ 31,27 (A ≈ 3,8 × 10¹³ s⁻¹, típico de reação unimolecular). Fonte dos dados: Daniels e Johnston (1921), reproduzidos em livros-texto de físico-química.

## Slide 38
Arrhenius com dois pontos
Sem gráfico: basta k em duas temperaturas.
Pegadinha: Ea em kJ com R = 8,314 J → erro de 1 000 vezes.
ln(k₂ / k₁) = (Ea / R) · (1/T₁ − 1/T₂)
N₂O₅: 298 K e 338 K
k₂ / k₁ = 4,87 × 10⁻³ / 3,46 × 10⁻⁵ = 141
ln 141 = 4,95
1/298 − 1/338 = 3,97 × 10⁻⁴ K⁻¹
Ea ≈ 8,314 × 4,95 / 3,97 × 10⁻⁴
Ea ≈ 104 kJ/mol
A “regra dos 10 °C”
Dobrar k entre 298 e 308 K exige Ea ≈ 53 kJ/mol.
É só uma estimativa: vale perto da ambiente e para Ea nessa faixa.
Notes: Ea = 8,314 × ln 2 / (1/298 − 1/308) = 52,9 kJ/mol. Para Ea = 100 kJ/mol, +10 °C multiplica k por ~3,7.

## Slide 39
Mecanismo e etapas elementares
A equação global é o balanço; o mecanismo é o caminho molecular.
Intermediário: formado numa etapa e consumido noutra. Não aparece na equação global.
Unimolecular
A → produtos
v = k[A]
Bimolecular
A + B → produtos
v = k[A][B]
Termolecular
A + B + C → …
Rara: três corpos.
Só na etapa elementar a ordem é igual ao coeficiente
(a molecularidade).
Notes: Molecularidade é conceito de etapa elementar (quantas moléculas colidem); ordem é conceito experimental da reação global. Não confundir.

## Slide 40
Etapa determinante da velocidade
NO₂ + CO → NO + CO₂, abaixo de 500 K: a lei medida é v = k[NO₂]².
NO₃ é o intermediário: aparece na etapa 1 e some na etapa 2.
Mecanismo proposto
1) NO₂ + NO₂ → NO₃ + NO (lenta)
2) NO₃ + CO → NO₂ + CO₂ (rápida)
Lei prevista
v = k₁ [NO₂]²
Não depende de [CO]: confirmado no experimento.
A etapa lenta é o gargalo: ela dita a lei de velocidade.
Notes: Analogia: linha de produção — a vazão é a da estação mais lenta. O CO só entra depois da etapa lenta, por isso não aparece na lei.

## Slide 41
Pré-equilíbrio rápido
2 NO + O₂ → 2 NO₂: como explicar v = k[NO]²[O₂]?
Como K₁ diminui com T, kobs = k₂K₁ também cai: essa reação fica mais lenta ao aquecer.
Mecanismo
1) 2 NO ⇌ N₂O₂ (rápida, K₁)
2) N₂O₂ + O₂ → 2 NO₂ (lenta, k₂)
Dedução
[N₂O₂] = K₁ [NO]²
v = k₂ [N₂O₂][O₂]
v = k₂K₁ [NO]² [O₂]
Confere com as velocidades iniciais do Momento 1:
2ª ordem em NO, 1ª em O₂.
Notes: O intermediário N2O2 não pode aparecer na lei final: foi eliminado pela constante de equilíbrio. Energia de ativação aparente negativa: E_obs = Ea2 + ΔH1, com ΔH1 < 0 e grande em módulo.

## Slide 42
Aproximação do estado estacionário
Para intermediários muito reativos: d[I]/dt ≈ 0.
Mecanismo de Lindemann: explica por que reações “unimoleculares” mudam de ordem com a pressão.
A + M ⇌ A* + M (k₁, k₋₁) A* → P (k₂) d[A*]/dt ≈ 0
v = k₁k₂ [A][M] / (k₋₁[M] + k₂)
Pressão alta
v ≈ (k₁k₂/k₋₁)[A]: 1ª ordem
Pressão baixa
v ≈ k₁[A][M]: 2ª ordem
Notes: Slide opcional se o tempo apertar. M é qualquer molécula que colide e ativa A. A aproximação do estado estacionário é a mesma usada em Michaelis-Menten e em reações em cadeia.

## Slide 43
Perfil de energia com intermediário
Cada etapa elementar tem seu próprio estado de transição.
A etapa lenta é a que tem a maior barreira a partir do ponto de partida dela.
coordenada de reação
energia
Ea1
Ea2
ET₁
ET₂
I
Leitura
Picos: estados de transição.
Vale: intermediário I.
Aqui Ea1 > Ea2: a etapa 1 é a lenta.
Notes: Intermediário: mínimo local, tem tempo de vida mensurável (pode ser detectado por espectroscopia). Estado de transição: máximo, não isolável.

## Slide 44
Catálise
O catalisador acelera a reação sem ser consumido.
A grande maioria dos processos químicos industriais usa ao menos uma etapa catalítica.
Outro caminho
Novo mecanismo, com energia de ativação menor.
Equilíbrio intacto
ΔH, ΔG e K iguais: acelera ida e volta igualmente.
Regenerado
Consumido numa etapa e devolvido noutra.
Homogênea · heterogênea · enzimática
Notes: Frase-chave para prova: o catalisador faz o sistema chegar mais rápido ao equilíbrio, mas não muda a composição de equilíbrio.

## Slide 45
Com e sem catalisador
Mesmos reagentes, mesmos produtos, mesmo ΔH: só a barreira muda.
Supondo o mesmo fator A. Na prática, o catalisador também altera A.
coordenada de reação
energia
sem
com
Quanto acelera?
Ea: 75 → 50 kJ/mol a 298 K
kcat/k = e25 000/(8,314 × 298)
≈ 2,4 × 10⁴ vezes
Notes: Seta laranja: barreira sem catalisador (medida do nível dos reagentes ao pico). Seta teal: maior barreira com catalisador. Contas: exp(25000/(8,314 × 298)) = exp(10,09) ≈ 2,4 × 10⁴.

## Slide 46
Catálise heterogênea
Reagente em fase fluida, catalisador sólido: tudo acontece na superfície.
Exemplos: Fe (amônia), V₂O₅ (ácido sulfúrico), zeólitas (craqueamento), Pt/Pd/Rh (catalisador automotivo).
Etapas no sólido
1. Difusão até a superfície
2. Adsorção
3. Reação na superfície
4. Dessorção
5. Difusão para o fluido
Langmuir-Hinshelwood
v = k K P / (1 + K P)
P baixa: v ≈ kKP (1ª ordem)
P alta: v ≈ k (ordem zero)
Notes: Isto explica a ordem zero da decomposição de NH3 sobre W: a superfície saturada (KP ≫ 1). Etapas 1 e 5 são transferência de massa; 2 a 4 são a cinética intrínseca.

## Slide 47
Catálise enzimática · Michaelis-Menten
Mesma forma matemática da adsorção: a enzima satura.
Base dos bioprocessos: fermentação alcoólica, produção de enzimas, tratamento biológico de efluentes.
[S]
v
Vmáx
KM
Vmáx/2
Michaelis-Menten
v = Vmáx[S] / (KM + [S])
[S] ≪ KM: 1ª ordem
[S] ≫ KM: ordem zero
Notes: Slide opcional se o tempo apertar. KM é a concentração de substrato em que v = Vmáx/2. Liga com o Projeto Integrador de produção de etanol por fermentação.

## Slide 48
Da cinética ao reator
A lei de velocidade é o dado de entrada do projeto do reator.
O CSTR opera todo na concentração de saída (a menor): aqui precisa de ~4 vezes mais volume.
Batelada
t = ln[1/(1 − X)] / k
Tubular (PFR)
τ = ln[1/(1 − X)] / k
Tanque (CSTR)
τ = X / [k (1 − X)]
1ª ordem, k = 0,20 min⁻¹, X = 90%
PFR: τ = ln 10 / 0,20 ≈ 11,5 min CSTR: τ = 0,9 / (0,20 × 0,1) = 45 min
Notes: τ = V/v0 (tempo espacial). Volume do reator = τ × vazão volumétrica. É o gancho para Cálculo de Reatores: a cinética da físico-química vira volume de equipamento.

## Slide 49
Segurança · disparo térmico (runaway)
Calor gerado cresce de forma exponencial com T; calor removido, de forma linear.
Caso de estudo: T2 Laboratories (EUA, 2007) — perda de resfriamento num reator batelada exotérmico.
temperatura do reator
taxa de calor
geração
remoção
resfriamento falhou
Por que dispara
Geração ∝ e−Ea/RT.
Remoção ∝ (T − Tc).
Ponto verde: operação estável.
Se a remoção cai, as curvas não se cruzam mais: T sobe sem limite.
Notes: Slide opcional se o tempo apertar. Diagrama de Semenov. Com Ea ≈ 50 kJ/mol, +30 K multiplica a geração de calor por ~8. Relatório do US Chemical Safety Board sobre a T2 Laboratories (Jacksonville, 2007).

## Slide 50
Questão 3 · Aquecer para acelerar
Equação de Arrhenius
Uma hidrólise usada na produção de um fármaco tem Ea = 75 kJ·mol⁻¹. Para reduzir o tempo de batelada, propõe-se elevar a temperatura de 25 °C para 60 °C. Considere R = 8,314 J·mol⁻¹·K⁻¹ e que o fator A não varia.
A razão k(60 °C) / k(25 °C) é, aproximadamente:
A
1,12
B
2,4
C
3,2
D
11,3
E
24
Notes: Dê 3 minutos. Peça que escrevam 1/T1 − 1/T2 antes de multiplicar por Ea/R.

## Slide 51
Questão 3 · resolução
Gabarito: E
Caminho correto ✔
ln(k₂/k₁) = (Ea/R)(1/T₁ − 1/T₂)
= 9 021 × (1/298 − 1/333)
= 9 021 × 3,52 × 10⁻⁴ ≈ 3,18
k₂/k₁ = e3,18 ≈ 24
De onde vêm os distratores
A: razão das temperaturas em K
B: razão das temperaturas em °C
C: parou no logaritmo
D: regra dos 10 °C (23,5)
35 °C a mais → reação 24 vezes mais rápida: a exponencial domina.
Notes: Ea/R = 75 000/8,314 = 9 021 K. 1/298,15 − 1/333,15 = 3,524 × 10⁻⁴ K⁻¹. A regra dos 10 °C falha porque Ea = 75 kJ/mol é maior que os ~53 kJ/mol que ela pressupõe.

## Slide 52
Questão 4 · Catalisador na síntese de amônia
Asserção-razão
Na síntese N₂ + 3 H₂ ⇌ 2 NH₃ (ΔH < 0), usa-se catalisador de ferro. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. O catalisador permite operar em temperatura mais baixa, o que favorece a conversão de equilíbrio
PORQUE
II. o catalisador desloca o equilíbrio no sentido dos produtos, ao diminuir a energia de ativação da reação direta.
Notes: Formato típico do ENADE. Julgue I e II separadamente; só depois avalie se II justifica I.

## Slide 53
Questão 4 · alternativas
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
A
As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
B
As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E
As asserções I e II são proposições falsas.
Notes: As alternativas de asserção-razão são sempre as mesmas no ENADE.

## Slide 54
Questão 4 · resolução
Gabarito: C
Na indústria (Haber-Bosch), 400–500 °C é o compromisso entre velocidade e conversão de equilíbrio.
Asserção I ✔
Verdadeira: com o catalisador, a velocidade é aceitável em T menor; como ΔH < 0, T menor aumenta K.
Razão II ✘
Falsa: o catalisador abaixa igualmente a Ea direta e a inversa. K e a composição de equilíbrio não mudam.
Catalisador muda a velocidade (k), nunca o destino (K).
Notes: Distrator mais escolhido: A. O erro é achar que catalisador 'desloca' equilíbrio. O ganho de conversão vem da temperatura mais baixa, que o catalisador torna viável.

## Slide 55
Questão 5 · Discursiva
Iniciador de polimerização: Arrhenius e 1ª ordem
Peróxidos orgânicos usados como iniciadores são especificados pela “temperatura de meia-vida de 10 h”. Para certo iniciador, essa temperatura é 60 °C. A decomposição é de 1ª ordem e Ea = 125 kJ·mol⁻¹.
Dado: R = 8,314 J·mol⁻¹·K⁻¹.
a) Calcule k a 60 °C, em h⁻¹. (valor: 2,0 pontos)
b) Calcule a meia-vida do iniciador a 80 °C. (valor: 5,0 pontos)
c) Calcule o tempo para decompor 95% do iniciador a 80 °C. (valor: 3,0 pontos)
Notes: Discursiva no padrão ENADE. Dê 8 a 10 minutos, ou passe como tarefa se o tempo acabar. Contexto real: fabricantes de peróxidos informam as temperaturas de meia-vida de 10 h, 1 h e 1 min.

## Slide 56
Questão 5 · padrão de resposta
T₁ = 333 K · T₂ = 353 K · Ea/R = 15 035 K
Aquecer 20 °C encurta a meia-vida de 10 h para ~46 min: a janela de operação do reator.
a) k a 60 °C
k = ln 2 / t½ = 0,693 / 10
k ≈ 0,0693 h⁻¹
c) 95% a 80 °C
t = ln 20 / 0,895 = 3,00 / 0,895
t ≈ 3,3 h
b) meia-vida a 80 °C
ln(k₂/k₁) = 15 035 × (1/333 − 1/353)
ln(k₂/k₁) ≈ 2,56
k₂/k₁ ≈ 12,9
k₂ ≈ 0,895 h⁻¹
t½ = 0,693 / 0,895 ≈ 0,77 h ≈ 46 min
Notes: Critério para (b): 2,0 pontos pela equação de Arrhenius com T em K; 2,0 pela razão k2/k1; 1,0 pela meia-vida. Erros típicos: T em °C, Ea em kJ com R em J.

## Slide 57
Checklist anti-pegadinha · cinética
Rode mentalmente antes de marcar a alternativa.
1
k depende de T, não de [A].
2
Ordem é experimental.
3
Unidade de k revela a ordem.
4
t½ constante só na 1ª ordem.
5
Arrhenius: T em K e ln, não log.
6
Ea em J com R = 8,314 J.
7
Etapa lenta dita a lei.
8
Catalisador muda k, nunca K.
Notes: Cada item corresponde a um distrator visto nas questões de hoje.

## Slide 58
Formulário da aula
Tudo o que foi usado hoje, em um só lugar.
Momento 1
v = −(1/a) d[A]/dt
Ordem 0: [A] = [A]₀ − kt
Ordem 1: ln([A]₀/[A]) = kt
Ordem 2: 1/[A] − 1/[A]₀ = kt
t½ (1ª ordem) = ln 2 / k
Momento 2
k = A e−Ea/RT
ln(k₂/k₁) = (Ea/R)(1/T₁ − 1/T₂)
Pré-equilíbrio: kobs = k₂K₁
v = Vmáx[S] / (KM + [S])
CSTR (1ª): τ = X / [k(1 − X)]
Notes: Slide de consulta. No ENADE, constantes e dados costumam ser fornecidos; as equações, não.

## Slide 59
LEVE ISTO PARA A PROVA
Três frases
A ordem é medida, não lida na equação.
A temperatura age pela exponencial: poucos graus, muito efeito.
O catalisador acelera o caminho, não muda o destino.
Refaça as cinco questões sem olhar a resolução — e anote onde errou.
Notes: Encerramento. Se sobrar tempo, peça que cada aluno diga qual conceito foi o mais difícil hoje.